ГАЗО-ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			                             	тел/факс: (095) 161-10-30; 161-00-08; 161-13-12.

РФ 107553, г.Москва, ул.Б.Черкизовская, 24А,з-д"Эталон",ЦКБ Госстандарта РФ,ком.9.

Мы предлагаем поставку по заводским ценам, гарантийное и после гарантийное обслуживание сварочного оборудования инверторного типа, производимого ООО “Инвертор плюс”, на базе завода “Инвертор” , совместно с фирмой EWM (Германия).

1.Аппараты группы STICK

| Инверторные аппараты предназначены для сварки штучными электродами Преимущества: Эргономичность, компактная облегченная конструкция, мобильны, возможность подключения к генератору, подходит для районов с нестабильным сетевым напряжением, горячий старт, регулируемый форсаж дуги, надежный падающий шов, возможность дистанционного регулирования, режим "антиприлипания" электрода высокая эконоичнсть. Наиболее эффективное использование: сварка нефте-,газо- трубопроводов, строительно-монтажные работы, на морских буровых платформах, в машиностроении, кораблестроении, в химической индустрии , при работе в труднодоступных местах. |  |
| --- | --- |

| Изделие | Напряжение питания, В | Диапазон регулировки тока, А | Габариты,мм | Вес кг | Функционально заменяет Российские аппараты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PICO 140 | 1*230(+10%,-40%) | 5 - 140 | 335*110*200 | 4,6 | ТДМ, ТСБ, ТС, ВД, ВСБ, |
| PICO TIG 140 | 1*230(+10%-40%) | 5 - 140 | 335*110*245 | 5.3 | УДГ, ВДУ, ТДМ |
| STICK 150 | 1*230(+10%.-40%) | 5 - 150 | 450*250*300 | 18 | Исток-1Б,ТДМ, ВД, АСУ |
| STICK 250 | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 250 | 540*230*460 | 26 | ТДМ, ВД |
| STICK 300 cel pws | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 300 | 690*230*460 | 34 | ТДМ, ВД, ВДУ, ВС, ВДГ |
| STICK 300 cel | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 300 | 450*355*300 | 3 | ТДМ, ВД, ВДУ, ВС, ВДГ |
| STICK 350 pws | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 350 | 550*370*520 | 60 | ТДМ, ВД, ВДУ, ВС, ВДГ |
| STICK 350 | 3*400(+20%,-25%) | 20 - 350 | 550*370*520 | 60 | ТДМ, ВД, ВДУ, ВС, ВДГ |
| STICK 450 | 3*400(+20%,-25%) | 20 - 450 | 550*370*590 | 62 | ТДМ, ВД, ВДУ, ВС, ВДГ |

|  | 2.Аппараты группы TIG |
| --- | --- |

| -универсальные аппараты для сварки неплавящимся электродом в защитном газе и штучным электродом. Преимущества: Высокочастотное электронное зажигание, эргономичные, высокий КПД , экономия электроэнергии, надежность работы, простота в управлении, большие допуски по питающему напряжению, при сварке электродами- форсаж дуги, горячий старт, режим "антиприлипания" электрода. Наиболее эффективное использование: при сварке всех видов металлов, на объектах где есть необходимость использования сварки 2х видов - производство аппаратов для пищевой и химической промышленности, производства связанные с обработкой цветных металлов. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Изделие | Напряжение питания, В | Диапазон регулировки тока, А. | Габариты, мм | Вес, кГ. | Функционально заменяет Российские аппараты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIG 150 DC | 1*230(+10%,-40%) | 5 - 150 | 450*290*400 | 18 | УДГ |
| TRITON 160 DC | 2*230(+10%.-40%) | 5 - 150 | 495*175*345 | 115 | УДГ |
| TIG 350 DC | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 350 | 890*500*890 | 115 | УДГ, УДГУ, ТИР |
| TIG 450 DC | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 450 | 890*500*890 | 125 | УДГ, УДГУ |
| TIG 200 АС/DC | 1*230(+10%,-40% | 5-200 | 530*260*400 | 24 | УДГ |
| TIG 350 АС/DC | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 350 | 1100*500*890 | 130 | УДГ, УДГУ |
| TIG 450 АС/DC | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 450 | 1100*500*890 | 145 | УДГ, УДГУ |

|  | 3. Аппараты группы МIG |
| --- | --- |

| -для полуавтоматической, импульсной(МИГ/МАГ) и точечной сварки (инверторного типа) Преимущества надежность работы , благодаря превосходным качествам зажигания дуги и сварки, прочность конструкции, высокая интеграция электроники, удобство в обслуживании, возможна аргонно-дуговая сварка ВИГ и сварка вставными электродами , удобен для сервисных работ благодаря модульной конструкции. Наиболее эффективное использование: при сварке низко и высоко легированных сталей, алюминия, никеля и сплавов на их основе, оцинкованных сталей, для производства химического оборудования, при сварке тонких листовых сталей, в автомобилестроении. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Наименование | Напряжение питания, В. | Диапазон регулировки тока, А. | Габариты, мм. | Вес кг. | Функционально заменяет Российские аппараты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIG 250 puls | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 250 | 890*410*890 | 80 | ПДГ |
| MIG 250 puls | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 250 | 890*410*890 | 70 | ПДГ |
| MIG 350 puls | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 350 | 890*500*890 | 110 | ПДГ |
| MIG 500 puls | 3*400(+20%,-25%) | 5 - 500 | 890*500*890 | 120 | ПДГ |

4. Полуавтоматы трансформаторного типа:

| -для полуавтоматической сварки Преимущества: встроенный 2-х или 4-х роликовый механизм обеспечивает плавную подачу проволоки, легкость в управлении, сравнительно недорогие надежные аппараты, высокое качество, мобильны благодаря опорно-поворотным колесам, отдельный механизм подачи проволоки можно доставлять в зону сварки, высокая производительность. Наиболее эффективное применение: от самых простых сварочных заданий до высоких технологий, благодаря различным концепциям управления, хорошие показатели при сварке крупных емкостей, в судостроении. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Наименование | Напряжение питания,В. | Диапазон регулиров. А | Габариты, мм. | Вес кг | Функционально заменяет Российские аппараты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SATURN 200 | 3*400/415 | 20-200 | 920*460*745 | 93 | ПДГ |
| SATURN 250 | 4*400/415 | 20-250 | 920*460*745 | 100 | ПДГ |
| SATURN 300 | 3*400/415 | 30-300 | 920*460*745 | 112 | ПДГ |
| WEGA 250 | 3*400/415 | 20-250 | 960*560*885 | 102 | А547, ПДГ, ПД ,ПДО,ПДИ |
| WEGA 250 | 3*400/415 | 20-250 | 960*560*885 | 97-27,5 | А547, ПДГ, ПД ,ПДО,ПДИ |
| WEGA 250 | 3*400/415 | 20-250 | 960*560*885 | 117 | А547, ПДГ, ПД ,ПДО,ПДИ |
| WEGA 250 | 3*400/415 | 20-250 | 960*560*885 | 112-27,5 | А547, ПДГ, ПД ,ПДО,ПДИ |
| WEGA 330 KG M 100 | 3*400 | 20-330 | 960*560*885 | 138 | А547, ПДГ, ПД ,ПДО,ПДИ |
| WEGA 330 KW M 100 | *400 | 20-330 | 960*560*885 | 153 | А547, ПДГ, ПД ,ПДО,ПДИ |
| WEGA 330 DW M 100 | 3*400 | 20-330 | 960*560*885 | 175 | А547, ПДГ, ПД ,ПДО,ПДИ |
| WEGA 330 DW M 200 | 3*400/415 | 20-330 | 960*560*885 | 175 | А547, ПДГ, ПД ,ПДО,ПДИ |
| WEGA 400 DW M 100 | 3*400 | 50-400 | 960*560*885 | 206 | А547, ПДГ, ПД ,ПДО,ПДИ |